## Slide 1: LES ACCUMULATEURS LITHIUM-ION (LI-ION) :
Saft proprietary information – Confidential
1/ DESCRIPTION ET FONCTIONNEMENT
2/ PROPRIÉTÉS/ SÉCURITÉ
2
EVOLIS- Saft
6-7 NOV 2019

## Slide 2: Unité Lithium
Une empreinte industrielle Li-ion en Europe & aux USA
Cockeysville
Centre de R&D pour l’Amérique du nord.
Fabrication multi-technologique (éléments et systèmes)
Bordeaux
Ligne pilote opérationnelle depuis plus de 15 ans, centre de Recherche et développement pour l'Europe.
Jacksonville
Depuis 2011, le site répond aux exigences BAA.
Volume important, incluant une ligne de fabrication pour des éléments prismatiques
Capacité : 300 MWH
Nersac
Saft proprietary information – Confidential
En 2008, Nersac est le 1er site au monde à avoir adressé au marché de l’automobile des batteries.
Site qualifié ISO/TS 16949 Capacité: 60 MWh

## Slide 3: Unité Lithium
Principales applications
Saft Nersac Lithium se positionne sur de nouveaux marchés comme :
Les systèmes de stockage d’énergie La marine civile :
Bateaux de servitude
Ferries
Bateaux Offshore & bateaux de croisières
Cargos
La mobilité :
Véhicules hybrides
Bus
Scooters
Chariots élévateurs
Saft proprietary information – Confidential

## Slide 4: Qualité : un engagement unifié
Nersac, un site certifié
ISO 9001 version 2008 (Saft Chimie Alcaline),
ISO 14001 version 2004,
ISO/TS 16949 version 2009 (Saft lithium),
Approbation OEA depuis 2011.
Saft proprietary information – Confidential

## Slide 5: Lithium-ion
6
Informations propriété de Saft – Confidentiel
Les accumulateurs Lithium-ion (Li-ion) :
1/ Description et fonctionnement
2/ Propriétés/ sécurité

## Slide 6: Lithium-ion
Saft proprietary information – Confidential
MAIN APPLICATIONS
Space launchers and satellites
Marine
Military systems
Aircraft safety and starting systems,
Storage for renewable energy installations,
Back up for industrial installations
Back up for telecommunications networks,
Motive power for road vehicles (eg buses)
Motive power for industrial vehicles (eg forklifts)
Railways back-up and hybrid traction
EVOLIS- Saft 6-
7 7 NOV 2019

## Slide 7: Les principaux composants
Un accumulateur Li-ion est constitué de :
  Une électrode négative (anode)
  Une électrode positive (cathode)
  De l’électrolyte (liquide avec ions Li+)
  Un séparateur (membrane poreuse)
  Un assemblage mécanique (axe, godet, couvercle, bornes, etc…)
Informations propriété de Saft – Confidentiel

## Slide 8: Fonctionnement
– BILAN GLOBAL au niveau de l’accumulateur :
NEGATIVE
Ion lithium
Ion nickel
Oxygène
Carbone
Séparateur e-
Électrons
Couche de passivation
C6+ xLi+ + xe-
LixC6
LiMO2
MO2 + Li+ + e-
e-
e-
e-
CHARGE
en Charge
e-
en utilisation
DECHARGE
POSITIVE
charge
décharge
charge
décharge
Informations propriété de Saft – Confidentiel

## Slide 9: Energie et puissance :
Énergie déterminée par le couple électrochimique (tension) et par la taille de l’accumulateur (quantité de matière)
Puissance déterminée par le design des électrodes et de l’accumulateur
  Puissance favorisée par :
    Grandes surfaces d’échanges: surfaces spécifiques des poudres, surface des électrodes
    Faibles épaisseurs des électrodes et séparateurs
  Augmenter la puissance tend à diminuer l’énergie, et inversement
  Pour le Li-ion de Saft, 3 principales catégories d’accumulateurs: E, M et P
énergie puissance
- +
9
Informations propriété de Saft – Confidentiel

## Slide 10: Energie et puissance : comparaison entre différents types d’accumulateurs
Li-ion
High
Energy
1
10
100
1000
100000
0
50
150
200
specific power W/kg
Plomb
10000
Plomb
spirallé
Ni-Cd
Ni-MH
LiM-Polymère
Super
capacités
Na / NiCl
2
Li-ion
Li-ion
de puissance
PUISSANCE
100
specific energy Wh/kg
ENERGIE
10
Informations propriété de Saft – Confidentiel

## Slide 11: L’accumulateur Li-ion : avantages
11
Informations propriété de Saft – Confidentiel
Avantages de l’accumulateur Li-ion :
  Tension moyenne de fonctionnement élevée (3.3-3.8 V) (1.2V pour Ni-Cd ou Ni-MH)
  Énergie spécifique très élevée (>150 Wh/kg élément)
  Énergie volumique très élevée (> 450 Wh/l élément)
  Longue durée de vie en cyclage et calendaire
  Autodécharge faible en stockage
  Excellent rendement coulombique (100%) et énergétique (> 90%)
  Charge rapide possible
  Pas d’effet mémoire contrairement à Ni/Cd ou Ni/MH
  Sécurité très améliorée par rapport au lithium métal
  Technologie très flexible en termes de ratio puissance /énergie.

## Slide 12: L’accumulateur Li-ion : contraintes
12
Informations propriété de Saft – Confidentiel
Fabrication dans des conditions particulières:
  Salle à humidité contrôlée (dite « salle sèche ») Point de rosée - 40°C (soit 0,078 g eau /kg air)
Consignes à respecter : limitation du nombre de personnes, port de masques.
  Grande propreté requise pour équipements et électrodes (absence requise de particules métalliques)
Nécessité d’une gestion électronique individuelle
  Le rendement faradique de 100% exclut toute possibilité d’équilibrage naturel, surcharge et surdécharge sont interdites).
Instabilité et inflammabilité potentielle dans les conditions d’utilisations abusives
  (surcharge, court-circuit, surchauffe, perforation, …) notamment pour les accumulateurs de fortes capacités.

## Slide 13: NERSAC : cell manufacturing Process Flow Chart
14
Saft proprietary information – Confidential

## Slide 14: Mandatory for Li ion : Contamination control chain
Saft proprietary information – Confidential
Controlled Environment
Particles Moisture
Employees
Activities Apparel Training Monitoring
Equipment / Procedures
Decontamination Enclosures Containers Housekeeping
Materials
Clean sources
Incoming QA
15
what is mandatory for Li ion production :An integrated strategy is needed to ensure contamination control:
The Contamination Control Chain
EVOLIS- Saft 6-7
NOV 2019

## Slide 15: Typical System Safety Features
Informations propriété de Saft – Confidentiel
Performance Monitoring SOC, SOH & communication
Contactors and Short Circuit Protection (fuse)
Temperature Measurement
Current Measurement
Cell
Balancing
Cell Voltage Monitoring
Min and Max cell voltage & Btr current control
16
Thermal Management
Redundant safety chain
Fault Localization / Built-in-test
6-7 NOV 2019
EVOLIS- Saft

## Slide 16: En savoir plus sur Saft
Suivez-nous !
Saft International Magazine
Brochure
corporate

## Slide 17
Renaud Buronfosse
Réforme des CACES
au 1er janvier 2020

## Slide 18
CACES : certificats d’aptitude à la conduite en sécurité

## Slide 19: Révision des 6 recommandations
R.372 modifiée par la R.482 Engins de chantier
R.377 modifiée par la R.487 Grues à tour
R.383 modifiée par la R.483 Grues mobiles
R.386 par la R.486 Plateformes élévatrices mobiles de personnes
R.389 par la R.489 Chariots automoteurs de manutention à conducteur porté
R.390 par la R.490 Grues de chargement de véhicules

## Slide 20: 2 recommandations créées
R.484 Portiques et ponts roulants
R.485 Chariots automoteurs de manutention à conducteur accompagnant

## Slide 21: VALIDITÉ

## Slide 22: Autorisation de conduite et CACES
Réglementation versus recommandation

## Slide 23: Evolution des nouveaux CACES
Rigueur accentuée dans la réalisation des tests
L’organisme testeur doit disposer d’un centre de déroulement des tests pour les épreuves théoriques et pratiques
Possibilité renforcée d’éliminer un candidat lors des épreuves pratiques

## Slide 24: Souhait de développer une banque de données pour les épreuves théoriques à l’image de ce qui existe pour le code de la route

## Slide 25: Mise en place d’une catégorie conduite hors production
Déplacement, chargement/déchargement, transfert sans activité de production pour maintenance, démonstration, essais

## Slide 26: Tirages au sort et jeu concours

## Slide 27
critères

## Slide 30: Visite de Saft Batteries
Thierry Bouilleau

## Slide 31
Etablissement de Nersac

## Slide 32: Usine de Nersac
Site de Nersac (16)
Zone Industrielle - 16440 NERSAC
Tel. : 05 45 90 50 26

## Slide 33: Planning du 07/11/2019
8h30_Arrivée sur le site de Nersac
Des places de parking vous sont réservées,
Merci de vous présenter au poste de garde, muni de votre pièce d’identité et vos chaussures de sécurité/lunettes.
Entrée du site

## Slide 34: Planning du 07/11/2019
8h45_Café d’accueil
Présentation de Saft Batteries
10h00_Accueil sécurité
Vous allez pénétrer sur un site SEVESO, merci de bien vouloir respecter les consignes de sécurité.
10h15_Visite Usine
4 groupes, 2 départs à 10h15 et 10h30
12h00_Buffet

## Slide 35
Merci pour votre attention
Rdv demain chez Saft Batteries à 8h30
Zone Industrielle de Nersac
10 rue Ampère
16440 Nersac